## ПАСПОРТ

# ДУШЕВОЙ УГОЛ «120х90»

(шторка 1,8м)

| Стекло шторок |
| --- |
| Матовое |  |
| Прозрачное |  |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

Габаритный чертеж душевого угла показан на рисунке 1.

Комплектация душевого угла включает:

- поддон на раме-подставке с установленным сливом;

- шторка душевой кабины.

Обратите внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца (покупателя).

Рисунок 1

Рисунок 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДУШЕВЫХ УГЛОВ

Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2.

Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунке 3.

| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направляющий профиль (верхний и нижний) | 2 шт. | В сборе с ограничителями хода дверей |
|  | Вертикальный профиль | 2 шт. |  |
|  | Компенсационный профиль | 2 шт. | прямой |
|  |  |  | косой |
|  | Неподвижное стекло | 2 шт. | прямое |
|  |  |  | гнутое |
|  | Дверца | 1 шт. |  |
|  | Пластиковый отбойник | 4 шт. | L≈1800 мм |
|  | Ручка | 1 компл. |  |
|  | Верхний ролик | 2 компл. |  |
|  | Нижний ролик | 2 компл. |  |
|  | Уплотнение стекла в профиле | 2 шт. (П-образный) или 4 шт. (V -образный) | L≈1800 мм |
|  | Шуруп 4х50 | 10 шт. | Крепление вертикальных стоек к направляющим |
|  | Шуруп 4х20 | 10 шт. | Крепление шторок к стенам |
|  | Дюбель 6х40 | 10 шт. | Крепление шторок к стенам |
|  | Саморез из нержавейки 4х5 | 6 шт. | Фиксация вертикального и компенсационного профилей |

Рисунок 3

Верхний и нижний направляющие профили – зеркальные.

Сборку душевого угла выполнить путём последовательной установки сборочных единиц на поддон.

Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, предназначенном для установки душевого угла, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения поддона.

Сборку душевого угла выполнить в следующем порядке:

- Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (в комплект поставки не входит), предназначенного для подключения душевой кабины к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.

- Собрать раму шторок душевой кабины.

Рама душевых шторок состоит из деталей поз.1,2,3,4,5 (рисунок 3).

Сборку рамы выполнить путем крепления вертикальных профилей к нижнему и верхнему направляющим профилям при помощи прилагающихся в комплекте шурупов. Схема крепления показана на рисунке 4.

В вертикальные профили вставляем компенсационные профиля рис.5 (крепежное ухо внутрь).

Собранный каркас установить на поддон. Выровнять положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью компенсационных профилей. Наметить 8 отв. для сверления в стене (рис.6). Снимаем раму, сверлим отв. в стене Ø 6 мм и вбиваем дюбели.

При сборке рамы необходимо установить неподвижные стекла (поз. 6,7 рис. 3). Установку неподвижных стёкол выполнить в пазы, расположенные в вертикальных стойках. Для герметизации использовать уплотнительный силиконовый профиль П-образный или V -образный. П-образный одевается непосредственно на стекло перед установкой в пазы профиля. V –образный устанавливается после установки стекла в пазы профиля и вдавливается между стеклом и стенкой паза с обеих сторон. Для облегчения сборки уплотнителя применять силиконовую смазку или жидкое мыло.

Установить, поочерёдно, правое и левое неподвижные стёкла в пазы вертикальных стоек и на полки верхнего и нижнего направляющих профилей, закрепляя их упорами как показано на рисунке 7.

Рисунок 7

Предварительно нанести небольшое количество силиконового герметика на места стыков поддона и рамы шторок, стыка компенсационного профиля со стеной для герметизации швов.

Установить раму шторок на борт душевого поддона и закрепить к стене.

Зафиксировать вертикальный профиль (рис.7) и компенсационный профиль саморезами из нержавейки (сверлить насквозь), отступив примерно по 5 мм сверху и снизу. Достаточно зафиксировать в двух местах каждый профиль.

- Установить двери в раму душевых шторок.

Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики (рисунок 8).

Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля.

Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.

Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Рисунок 8

а) верхний ролик

б) нижний ролик

- Установку ручки двери выполнить, как показано на рисунке 9.

Рисунок 9

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ.

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ

ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

|  | Поддон в сборе | 1 упаковка |
| --- | --- | --- |
|  | Душевая шторка | 1 упаковка |
|  | Паспорт | 1 шт. |

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО ! ! !