## ПАСПОРТ

# ДУШЕВОЙ УГОЛ «120x90»

(шторка 2м)

| Стекло шторок |
| --- |
| Прозрачное |  |
| Матовое |  |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

Габаритный чертеж душевого угла показан на рисунке 1.

Комплектация душевого угла включает:

- поддон на раме-подставке с установленным сливом;

- шторка душевой кабины.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

| Рисунок 1. | Рисунок 2. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДУШЕВЫХ УГЛОВ.

Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2.

Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунке 3.

Рисунок 3.

Верхний и нижний направляющие профили – зеркальные.

Сборку душевого угла выполнить путём последовательной установки сборочных единиц на поддон.

Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, предназначенном для установки душевого угла, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения поддона. Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (в комплект поставки не входит), предназначенного для подключения душевой кабины к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.

Сборку шторки выполнить в следующем порядке:

Собрать раму шторок душевой кабины.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Сборку рамы выполнить путем крепления вертикальных профилей к нижнему и верхнему направляющим профилям при помощи прилагающихся в комплекте шурупов. Схема крепления показана на рисунках 4 и 5.

На вертикальные профили надеть компенсационные профили рис.6 (крепежное ухо внутрь).

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Собранный каркас установить на поддон. Выровнять положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью компенсационных профилей. Наметить 6 отв. для сверления в стене (рис.7). Снять раму, просверлить 6 отв. в стене Ø6 мм и вбить дюбеля.

Предварительно нанести небольшое количество силиконового герметика на места стыков поддона и рамы шторок, стыка компенсационного профиля со стеной для герметизации швов (рис.11).

Рисунок 8.

Установить раму шторок на борт душевого поддона и закрепить к стене.

Зафиксировать вертикальный профиль и компенсационный профиль саморезами (рис.8).

Установить на дверце верхние ролики, нижние ролики и ручку (рис.9).

Рисунок 9.

Рисунок 10.

Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля. Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля. Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте (рис.10). Установить ограничители хода дверей. После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Надеть на торцы дверцы и неподвижных стекол брызго-отбойники (рис.11).

Рисунок 11.

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ

ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

|  | Поддон в сборе | 1 упаковка |
| --- | --- | --- |
|  | Душевая шторка | 1 упаковка |
|  | Паспорт | 1 шт. |

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО ! ! !