## ПАСПОРТ

# ДУШЕВОЙ УГОЛ «80х80»

| Радиальный |  |
| --- | --- |
| Прямой |  |

| Стекло шторок |
| --- |
| Матовое |  |
| Прозрачное |  |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

Габаритный чертеж душевого угла показан на рисунке 1.

Комплектация душевого угла включает:

- поддон на раме-подставке с установленным сливом;

- шторка душевого угла.

Обратите внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца (покупателя).

Рисунок 1

| Прямой | Радиальный |
| --- | --- |

Рисунок 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДУШЕВЫХ УГЛОВ

Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2 (подводка канализации для квадратного и радиального угла – аналогичны).

Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунке 3.

| Поз. | Наименование | Кол-во, шт. | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квадратный | Радиальный |  |
| A | Пристеночный профиль | 2 | 2 |  |
| B | Компенсационный профиль | 2 | 2 |  |
| C | Направляющий профиль | 4 прямых | 4 прямых, 2 радиусных |  |
| D | Соединительный уголок | 2 | - |  |
| F | Пластиковый отбойник | 4 | 2 |  |
| G | Верхние ролики | 4 | 2 |  |
| I | Ручка | 2 компл. | 1 компл. |  |
| J | Нижний ролик | 4 | 2 |  |
| K | Пластиковый уплотнитель с магнитом | 2 | 2 |  |
| L | Уплотнитель | 2 | 2 |  |
| M | Ограничитель | 4 | 2 |  |
|  | Дюбель | 6 | 6 |  |
|  | Саморез 3,5х8 | 6 | 6 |  |
|  | Саморез 4х30 | 8 | 8 |  |
|  | Саморез 3,5х12 | 10 | 10 |  |
|  | Декоративное закрытие саморезов | 12 | 12 |  |

Верхний и нижний направляющие профили – зеркальные.

Сборку душевого угла выполнить путём последовательной установки сборочных единиц на поддон.

Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, предназначенном для установки душевого угла, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения поддона.

Сборку душевого угла выполнить в следующем порядке:

Рисунок 3

- Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (в комплект поставки не входит), предназначенного для подключения душевой кабины к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.

- С помощью уровней выставить пристеночный профиль, наметить отверстия в стене. Просверлить отверстия под саморезы 4х30, вбить в стену дюбели и прикрепить пристеночный профиль к стене с помощью саморезов 4х30.

Собрать каркас шторок, состоящий из направляющих профилей, компенсационных профилей и неподвижных стекол. Закрепить каркас шторки саморезами 4х30.

На направляющих профилях установить пластиковые ограничители с помощью саморезов 3,5х8. Вставить уплотнитель между неподвижным стеклом и компенсационным профилем с внутренней стороны душевого угла.

Собранный каркас установить на поддон. Выровнять положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью компенсационных профилей. Наметить 10 отв. для сверления в пристеночном профиле. Закрепить раму шторок в пристеночном профиле с помощью саморезов 3,5х12 и декоративных закрытий.

- Установить двери в раму душевых шторок.

Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики.

Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля.

Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.

Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Произвести герметизацию всех швов с помощью силиконового герметика и перед первым использованием дать высохнуть швам в течение 24 часов. По истечении этого времени можно пользоваться душевым углом.

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ.

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ

ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

|  | Поддон в сборе | 1 упаковка |
| --- | --- | --- |
|  | Душевая шторка | 1 упаковка |
|  | Паспорт | 1 шт. |

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО ! ! !