## ПАСПОРТ

# ДУШЕВЫЕ УГЛЫ С ВЫСОКИМ ПОДДОНОМ

| Модель | Стекло шторок |
| --- | --- |
| ДУ с высоким поддоном – 90 |  | Матовое |  |
| ДУ с высоким поддоном – 100 |  | Прозрачное |  |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

В модельный ряд входят душевые углы:

  - «ДУ с высоким поддоном – 90»;

  - «ДУ с высоким поддоном – 100»;

Габаритные чертежи душевых углов показаны на рис.1.

Комплектация душевых углов включает:

- высокий поддон на раме-подставке с установленным сливом;

- шторки душевой кабины.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Рисунок 1

Рисунок 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Нельзя производить самостоятельный ремонт изделия до окончания срока гарантийного обслуживания. Для необходимого ремонта рекомендуется прибегать к услугам сервисного работника компании RADOMIR( или квалифицированного работника, имеющего соответствующий сертификат от компании RADOMIR(.

При ремонте посторонними лицами, не имеющими сертификата RADOMIR(, гарантийные обязательства производителя аннулируются.

- Перед пользованием изделия необходимо убедиться в том, что все функциональные элементы правильно соединены.

- Не разрешайте пользоваться изделием детям без присмотра взрослых.

- Нельзя облокачиваться на боковые стенки изделия во избежание перекоса конструкции и нарушения герметизации в стыках.

- Стеклянные полочки рассчитаны на нагрузку максимум 800г.

- При установке изделия предусмотреть возможность демонтажа.

- Декоративные панели нельзя замуровывать, заневоливать, подвергать перегибам и механическим воздействиям.

- В большинстве районов России вода содержит большое количество извести, что приводит к образованию известкового налета, который закупоривает проходные отверстия в смесителях, в лейках, тропическом душе. Поэтому использование в системе подачи воды фильтров грубой и тонкой очистки является обязательным.

- Во избежание перекоса роликов запрещается резко (рывком) открывать и закрывать дверцы, т.к. это может привести к изменению центра тяжести, разбалансировке и в результате к опрокидыванию дверок внутрь кабины.

- Категорически запрещается отстегивать нижние ролики и выводить их из зацепления с направляющими, т.к. это может привести к выпадению стеклянной двери с травмирующими последствиями.

- Запрещается наступать на грибок слива в приподнятом положении, что может привести к поломке.

- Категорически запрещаются любые изменения, касаемые конструктива изделия: прорезание панелей, обрезка бортов, рассверливание дополнительных отверстий, изменения конструктива рамы и т.д.

- Производитель предупреждает о том, что неосторожное поведение при использовании изделия с выступающими деталями излива и смесителя могут привести к травме.

- Ванная комната должна быть оборудована соответствующей вентиляционной системой.

- Обратная сторона поддона покрыта укрепляющими смолами с армирующим слоем из стекловолокна, имеющим шершавую поверхность. Соприкосновение с этой поверхностью может привести к царапинам и занозам.

- Для герметизации применять нейтральный сантехнический герметик, не содержащий в своем составе уксусную кислоту.

- Максимально допустимая температура воды в изделии 45°С.

При несоблюдении изложенных рекомендаций претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются.

Инструкция по сборке душевых углов

Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2.

Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунке 3.

| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направляющий профиль (верхний и нижний) | 2 шт. | В сборе с ограничителями хода дверей |
|  | Вертикальный профиль | 2 шт. |  |
|  | Компенсационный профиль | 2 шт. |  |
|  | Неподвижное стекло | 2 шт. |  |
|  | Дверца | 2 шт. |  |
|  | Пластиковый отбойник | 4 шт. | L≈1800 мм |
|  | Ручка | 2 компл. |  |
|  | Верхний ролик | 4 компл. |  |
|  | Нижний ролик | 4 компл. |  |
|  | Уплотнение стекла в профиле | 2 шт. (П-образный) или 4 шт. (V -образный) | L≈1800 мм |
|  | Алюминиевый профиль с магнитом | 2 шт. |  |
|  | Шуруп 4х50 | 10 шт. | Крепление вертикальных стоек к направляющим |
|  | Шуруп 4х20 | 10 шт. | Крепление шторок к стенам |
|  | Дюбель 6х40 | 10 шт. | Крепление шторок к стенам |
|  | Саморез из нержавейки 4х5 | 6 шт. | Фиксация вертикального и компенсационного профилей |

Рисунок 3

Верхний и нижний направляющие профили – взаимозаменяемы.

Сборку душевого угла выполнить путём последовательной установки сборочных единиц на поддон.

Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, предназначенном для установки душевого угла, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения поддона.

Сборку душевого угла выполнить в следующем порядке:

- Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (в комплект поставки не входит), предназначенного для подключения душевой кабины к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.

- Собрать раму шторок душевой кабины.

Рама душевых шторок состоит из деталей поз.1,2,3,4,5 (рисунок 3).

Сборку рамы выполнить путем крепления вертикальных профилей к нижнему и верхнему направляющим профилям при помощи прилагающихся в комплекте шурупов. Схема крепления показана на рисунке 4.

В вертикальные профили вставляем компенсационные профиля рис.5 (крепежное ухо внутрь).

Собранный каркас установить на поддон. Выровнять положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью компенсационных профилей.  Наметить 8 отв. для сверления в стене рис.6. Снимаем раму, сверлим отв. в стене Ø 6 мм и вбиваем дюбеля.

При сборке рамы необходимо установить неподвижные стекла (поз. 6,7 рис. 3). Установку неподвижных стёкол выполнить в пазы, расположенные в вертикальных стойках. Для герметизации использовать уплотнительный силиконовый профиль П-образный или V -образный. П-образный одевается непосредственно на стекло перед установкой в пазы профиля. V–образный устанавливается после установки стекла в пазы профиля и вдавливается между стеклом и стенкой паза с обеих сторон. Для облегчения сборки уплотнителя применять силиконовую смазку или жидкое мыло.

Установить, поочерёдно, правое и левое неподвижные стёкла в пазы вертикальных стоек и на полки верхнего и нижнего направляющих профилей, закрепляя их упорами как показано на рисунке 8.

Рисунок 8

Предварительно нанести небольшое количество силиконового герметика на места стыков поддона и рамы шторок, стыка компенсационного профиля со стеной для герметизации швов.

Установить раму шторок на борт душевого поддона и закрепить к стене.

Зафиксировать вертикальный профиль (рис.8) и компенсационный профиль саморезами из нержавейки (сверлить насквозь), отступив примерно по 5 см сверху и снизу. Достаточно зафиксировать в двух местах каждый профиль.

- Установить двери в раму душевых шторок.

Произвести запрессовку алюминиевого профиля с магнитом на стекло (см. рисунок 9).

Рисунок 9

Положение магнитов при запрессовке должно быть одинаковым и т.к. двери зеркальные, тем самым обеспечивается правильное зацепление магнитов при замыкании дверей (см. рисунок 10).

Рисунок 10

Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики (рисунок 11).

Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля.

Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.

Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Рисунок 11

| а) верхний ролик | б) нижний ролик |
| --- | --- |

- Установку ручки двери выполнить, как показано на рисунке 12.

Рисунок 12

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «СIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ

ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

- Хранить изделие при температуре 18°-25°С и влажности воздуха не выше 85%. При длительном хранении необходимо нарушить герметичность упаковки, чтобы исключить появления грибка и ржавчины.

- Транспортировать в штатной (заводской) упаковке, любым закрытым видом транспорта надежно закрепив, чтобы исключить любые возможные перемещения внутри транспортного средства.

- При переноске, погрузке и разгрузке соблюдать осторожность, не допускать ударов.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за повреждения изделия при транспортировке от места продажи до места установки, если доставка производилась самим покупателем или транспортной компанией.

При несоблюдении условий хранения и транспортировки претензии производителем не принимаются.

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО ! ! !