Инструкция по установке

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Серия «ПАЛАЦЦО»

| Gold |  | Chrome |  |
| --- | --- | --- | --- |
| левый |  | правый |  |

| Палаццо 90 |  |
| --- | --- |
| Палаццо 100 |  |
| Палаццо 110 |  |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

Габаритные размеры душевого ограждения

Комплектация

| Поз. | Эскиз | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компенсационный профиль | 2 шт. |
|  |  | Компенсационный профиль узкий | 2 шт. |
|  |  | Декоративный элемент | 4 шт. |
|  |  | Накладка на профиль | 2 шт. |
|  |  | Накладка на профиль угловая | 2 шт. |
|  |  | Вертикальная стойка прямая | 2 шт. |
|  |  | Вертикальная стойка угловая | 2 шт. |
|  |  | Направляющие профили | 5 шт. |
|  |  | Петля | 2 шт. |
|  |  | Ручка | 1 шт. |
|  |  | Распорное крепление | 2 шт. |
|  |  | Уплотнитель | 1 шт. |
|  |  | Крепление для магнита двери | 1 шт. |
|  |  | Уплотнитель | 1 шт. |
|  |  | Магнит | 1 шт. |
|  |  | Нижний уплотнитель двери | 1 шт. |
|  |  | защита от брызг | 1 шт. |
|  |  | Уголок широкий | 2шт. |
|  |  | Уголок узкий | 2 шт. |
|  |  | Саморез 4,2х35 | 34 шт. |
|  |  | Саморез 5х8 | 4 шт. |
|  |  | Дюбель | 8 шт. |
|  |  | Декоративное закрытие для саморезов | 14 шт. |
|  |  | Шпилька М6х20 | 4 шт. |

Порядок установки

- Место установки поддона необходимо заранее оборудовать для возможности подключения сливного устройства.

Подключение канализации выполнить гофрированной трубой. Диаметр выходного отверстия сифона слива Ø32 мм.

- Установить поддон в заранее подготовленное место. Выставить по уровню с помощью регулируемых ножек.

- По уровню выставить компенсационный профиль, наметить отверстия для крепления к стене. Сверлим отверстия в намеченных местах на глубину, соответствующую размеру дюбеля. Для сверления кафеля следует использовать безударную дрель и специальное сверло по стеклу и керамике. Во избежание раскола плитки запрещается использовать ударную функцию дрели пока сверло не пройдет всю толщину облицовочной плитки. В выполненные отверстия устанавливаем дюбели.

- Установить рамки неподвижных стекл на поддон, вставив их в пристеночный профиль.

- Установить распорные крепления на неподвижные стекла. Контролировать вертикальность установки с помощью уровня.

- Установить на дверь петли, крепление для магнита, магнит и присоединить стойку вертикальную угловую (поз. ).

- Установить вертикальную стойку на неподвижные боковые стекла.

- Для установки распорных креплений между профилем и стенами наметить места сверления отверстий. В отверстия в стенах вставить дюбели. Установить распорные крепления с помощью саморезов 4,2х16 (в профиль ограждения) и 4,2х35 (в стенах).

- Установить распорное крепление между профилями ограждения и прикрепить ручку двери.

- Установить на верхние срезы профилей декоративные закрытия и верхние декоративные элементы с помощью шпилек.

- Обработать силиконом места стыков и не пользоваться душевой кабиной в течении 24 часов пока силикон не высохнет.