## Инструкция

## по сборке ВАНН

| ЛЕОНЕССА |  |
| --- | --- |
| ЛЕОНЕССА 2 |  |

Акриловые ванны «Леонесса» и «Леонесса 2» поставляются в разборе.

При температуре воздуха < 0°С установку изделия производить в теплом помещении (18°-25°)по истечении 5 часов с момента доставки ванны клиенту.

Ванна «Леонесса» поставляется в следующей комплектации:

- Ванна акриловая 1шт.;

- Ножки фигурные – 4шт.;

- Металлические пластины – 2 шт.;

- Метизы - 1 компл.

Схема крепления ножек к ванне.

Порядок установки ножек:

- прикрепить к ванне металлическую пластину с помощью шайб и гайки (см. рис. выше);

Внимание: усилие при затягивании гайки должно быть достаточным для прочного крепления пластины, но не должно быть такой силы, чтобы привести к растрескиванию материала около штифта.

- с помощью болта закрепить ножки на металлической пластине, добиваясь максимально близкого прилегания ножки к стенке ванны.

ВНИМАНИЕ!!! на ванне «Леонесса 2» не устанавливается перелив. ООО «Радомир» снимает с себя ответственность за возможное переполнение ванны водой и пролив смежных помещений.

Будьте бдительны при наполнении ванны водой.

Места установки слива-перелива/слива снаружи промазать силиконовым герметиком.

Схемы установки ванны.

Ванны «Леонесса» и «Леонесса 2» являются отдельно стоящими ваннами. Поэтому подвод канализации удобнее выполнить из пола в любом месте под ванной.