# ИНСТРУКЦИЯ

# ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

# на душевое поворотное ограждение

| Размер |  |
| --- | --- |
| 600х2000 |  |
| 700х2000 |  |
| 800х2000 |  |
| 900х2000 |  |

# Меры предосторожности

# Шторка изготовлена из безопасного закаленного стекла толщиной 5 мм но, тем не менее, во избежание получения травм открывать дверцу необходимо мягче, регулярно (ежемесячно) смазывать поворотные петли.

# На пути полного разворота двери (внутрь или наружу) обеспечить полное отсутствие препятствий.

# Запрещается использовать кислотные и щелочные растворы и острые предметы для чистки. Чистку, защиту и техническое обслуживание проводить регулярно.

# Использование душевого поворотного ограждение детьми и людьми с ограниченными возможностями осуществлять под присмотром.

# Не облокачиваться на ограждение и не вешать вещи.

# Не подвергать воздействию температуры выше 80°С и резким перепадам температур.

# Организация не несет ответственности за возможный вред здоровью нанесенный при несоблюдении данных мер предосторожности.

При несоблюдении изложенных рекомендаций претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются.

# Стекло – 1 шт.;

# Пристеночный профиль – 2 шт.;

# Нижний уплотнитель двери – 1 шт.;

# Дюбель – 6 шт.;

# Саморез 4х30мм – 6 шт.;

# Гайка М4 – 6 шт.;

# Саморез 4х8 мм – 6 шт.;

# Декоративное закрытие винта – 6 шт.;

# Декоративное закрытие профиля– 1 шт.;

# Декоративное закрытие пристеночного профиля -2 шт.

# Ручка – 1 шт.;

# Декоративное закрытие профиля – 1 шт.;

# Магнитный замок – 1 шт.;

# Магнитный замок – 1 шт.;

# Компенсационный профиль – 1 шт.;

# Нижний алюминиевый профиль – 1 шт.

Порядок установки:

- С помощью уровня выставить пристеночный профиль. Наметить отверстия для крепления к стене.

- С помощью шуруповерта просверлить 6 отверстий Ø6 мм и вставить в них дюбели.

- Собрать конструкцию двери.

- Установить магнитный замок и установить его на двери.

- Закрепить собранную конструкцию двери на пристеночных профилях.

- Установить закрытия на профили.

- Места стыков профиля со стеной заизолировать силиконовым герметиком и дать просохнуть в течении 24 часов.

Гарантия производителя.

Срок службы в течение, которого производитель гарантирует исправную работу изделия 1 год.

На стекло (стеклянную дверь) гарантии нет. Принимается покупателем непосредственно в магазине.

Дополнительную информацию вы сможете узнать: на сайте www.radomir.ru или обращайтесь в торговые организации, по месту приобретения изделия.